## Slide 1: Дисциплина: Электроника и схемотехника
Лектор: Елизаров Игорь Александрович
кандидат технических наук, доцент

## Slide 2
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Полупроводниками называют вещества, удельная проводимость которых имеет промежуточное значение между удельными проводимостями металлов и диэлектриков.
В отличие от металлов в полупроводниках носители заряда возникают при повышении температуры или поглощении энергии от другого источника.
В полупроводниках электропроводность осуществляется двумя различными видами движения электронов. Проводимость полупроводников можно менять в широких пределах, добавляя ничтожно малые количества примесей.
2

## Slide 3
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Структура кристалла кремния
Атомы кремния способны объединять свои валентные электроны с другими атомами кремния с помощью ковалентных связей.
3

## Slide 4
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
При освобождении электрона в кристаллической решетке появляется незаполненная межатомная связь. Такие «пустые» места с отсутствующими электронами получили название дырок.
Возникновение дырок в кристалле полупроводника создает дополнительную возможность для переноса заряда. Дырка может быть заполнена электроном, перешедшим под действием тепловых колебаний от соседнего атома.
Последовательное заполнение свободной связи электронами эквивалентно движению дырки в направлении, противоположном движению электронов, что равносильно перемещению положительного заряда.
4

## Slide 5
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
В полупроводнике имеются два типа носителей заряда – электроны и дырки, а общая проводимость полупроводника является суммой электронной проводимости (n-типа) и дырочной проводимости (р-типа).
Для увеличения проводимости чистых полупроводниковых материалов применяют легирование – добавление небольших количеств посторонних элементов, называемых примесями.
Используются два типа примесей. Примеси первого типа – пятивалентные – состоят из атомов с пятью валентными электронами. Примеси второго типа – трехвалентные – состоят из атомов с тремя валентными электронами.
5

## Slide 6
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Структура кристалла кремния, легированного пятивалентным материалом (фосфором)
6

## Slide 7
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Атом фосфора называют донором, поскольку он отдает свой лишний электрон.
Электроны в таком полупроводнике являются основными носителями, а дырки – неосновными носителями. Основные носители имеют отрицательный заряд, поэтому такой материал называется полупроводником n-типа.
В качестве донорных примесей для германия и кремния используют фосфор, мышьяк, сурьму.
7

## Slide 8
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Когда полупроводниковый материал легирован трехвалентными атомами, например атомами индия (In), то эти атомы разместят свои три валентных электрона среди трех соседних атомов. Это создаст в ковалентной связи дырку.
Структура кристалла кремния, легированного трехвалентным материалом
8

## Slide 9
Электротехника и электроника
Электрические свойства полупроводников
Атомы, которые вносят в полупроводник дополнительные дырки, называются акцепторами.
Дырки являются основными носителями, а электроны – неосновными. Поскольку основные носители имеют положительный заряд, материал называется полупроводником р-типа.
В качестве акцепторных примесей в германии и кремнии используют бор, алюминий, галлий, индий.
9

## Slide 10
Электротехника и электроника
Вольт-амперная характеристика р–n-перехода
Контакт двух полупроводников с различными типами проводимости называется р–n-переходом.
Поскольку концентрация электронов в n-области значительно больше их концентрации в p-области, происходит диффузия электронов из n-области в p-область. В n-области остаются неподвижные положительно заряженные ионы доноров.
Одновременно происходит диффузия дырок из p-области в n-область. За счет этого приграничная р-область приобретает отрицательный заряд, обусловленный отрицательно заряженными ионами акцепторов.
10

## Slide 11
Электротехника и электроника
Вольт-амперная характеристика р–n-перехода
Прилегающие к р–n-переходу области образуют слой объемного заряда, обедненный основными носителями. В слое объемного заряда возникает контактное электрическое поле Ek, препятствующее дальнейшему переходу электронов и дырок из одной области в другую.
11

## Slide 12
Электротехника и электроника
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковый диод – двухполюсный прибор, имеющий один p–n-переход.
Упрощенная структура диода
Электрод диода, подключенный к p-области, называют анодом (А), а электрод, подключенный к n-области – катодом (К).
12

## Slide 13
Электротехника и электроника
Полупроводниковые диоды
Вольт-амперная характеристика диода
13
Характеристика показывает:
С увеличением прямого напряжения прямой ток возрастает
Увеличение обратного напряжения не влияет на обратный ток (он очень мал), но при некотором значении обратного напряжения возникает пробой p-n перехода

## Slide 14
Электротехника и электроника
Полупроводниковые диоды
Классификация
14

## Slide 15
Электротехника и электроника
Полупроводниковые диоды
Условные обозначения диодов
15

## Slide 16
Электротехника и электроника
Выпрямители
16
Выпрямители преобразуют переменное напряжение питающей сети в пульсирующее однополярное.
Основными компонентами выпрямителей служат вентили – элементы с явно выраженной нелинейной ВАХ. В качестве таких элементов используют кремниевые диоды.
Однополупериодный выпрямитель

## Slide 17
Электротехника и электроника
Выпрямители
17
Напряжения на входе и выходе однополупериодного выпрямителя
Среднее значение выпрямленного напряжения
Максимальное обратное напряжение на диоде

## Slide 18
Электротехника и электроника
Выпрямители
18
Двухполупериодный выпрямитель с выводом от средней точки вторичной обмотки трансформатора
u1
VD2
Диоды проводят ток поочередно, каждый в течение полупериода.
В положительный полупериод открыт диод VD1, а в отрицательный – диод VD2.

## Slide 19
Электротехника и электроника
Выпрямители
19
Напряжение на нагрузке
Средние значения тока и напряжения нагрузки
;

## Slide 20
Электротехника и электроника
Выпрямители
20
Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя

## Slide 21
Электротехника и электроника
Выпрямители
21

## Slide 22
Электротехника и электроника
Выпрямители
22
Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения используют специальные устройства – сглаживающие фильтры
Емкостный фильтр (С-фильтр) в схеме однополупериодного выпрямителя
Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения происходит за счет периодической зарядки конденсатора С (когда напряжение на вторичной обмотке трансформатора превышает напряжение на нагрузке) и последующей его разрядки на сопротивление нагрузки

## Slide 23
Электротехника и электроника
Выпрямители
23
Временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя

## Slide 24
Электротехника и электроника
Выпрямители
24
На интервале времени t1 – t2 диод открыт и конденсатор заряжается.
На интервале t2 – t3 диод закрыт и конденсатор разряжается через сопротивление Rн
Амплитуда пульсаций выпрямленного напряжения
- частота входного напряжения
Амплитуда пульсаций напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя

## Slide 25
Электротехника и электроника
Стабилитроны
25
Стабилитрон (диод Зенера) – это полупроводниковый диод, функционирующий при обратном смещении в режиме пробоя.
Стабилитрон это полупроводниковый прибор, который стабилизирует напряжение.

## Slide 26
Электротехника и электроника
Стабилитроны
26

## Slide 27
Электротехника и электроника
Варикапы
27
Варикапы – это специальные п/п диоды, которые исп. в кач. электрически управляемой емкости. Они находят применение в схемах автоматической подстройки частоты радиоприемников, в схемах частотных модуляторов, в параметрических схемах усиления, в схемах умножения частоты, в управляемых фазовращателях.
Принцип действия основан на зависимости емкости p-n-перехода от внешнего напряжения.
Практическое применение получила барьерная емкость p–n перехода, величина которой зависит от значения приложенного к диоду обратного напряжения

## Slide 28
Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы
Биполярный транзистор – трёхполюсный
полупроводниковый прибор с двумя p–n-переходами
n–p–n- транзистор
28

## Slide 29
Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы
p–n–p- транзистор
29

## Slide 30
Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы
Структура биполярного транзистора
n
n
p
30

## Slide 31
Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы
Активный режим работы биполярного транзистора
– коэффициент передачи тока эмиттера.
У интегральных транзисторов α = 0.99–0.995
31

## Slide 32
Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы
Режим отсечки:
В
Режим насыщения:
В
32

## Slide 33
Характеристики биполярных транзисторов
Электротехника и электроника
Uбэ
Iб
Uкэ, В
Iб = 0
Iк, мА
Iб = 20 мкА
Iб = 40 мкА
33
Входная характеристика
Выходные характеристики

## Slide 34
Электротехника и электроника
Модели биполярных транзисторов
Линеаризованные характеристики биполярного транзистора
Iб
Uбэ
Uкэ
Iк
Iб4
Iб3
Iб2
Iб1
Iб = 0
34

## Slide 35
Усилительный каскад на биполярном транзисторе
Электротехника и электроника
35

## Slide 36
Усилительный каскад на биполярном транзисторе
Конденсаторы и – разделительные;
Делитель напряжения – определяет положение рабочей точки эмиттерного перехода.
- – цепь отрицательной обратной связи.
Резистор преобразует изменение тока
коллектора в выходное напряжение.
Электротехника и электроника
36

## Slide 37
Полевые транзисторы
Электротехника и электроника
Полевой транзистор – полупроводниковый прибор, в котором регулирование тока осуществляется изменением проводимости проводящего канала с помощью поперечного электрического поля
Электроды полевого транзистора – исток (И), сток (С) и затвор (З).
Управляющее напряжение прикладывается
между затвором и истоком
37

## Slide 38
Полевые транзисторы
Электротехника и электроника
Классификация полевых транзисторов
1. С управляющим p–n-переходом;
2. С металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком.
Приборы второго типа называют МОП-транзисторами.
38

## Slide 39
Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом
Электротехника и электроника
Р+
Р
39

## Slide 40
Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом
Электротехника и электроника
Выходные характеристики
Uзи = –1 В
Uзи = –2 В
Uзи = –3 В
40

## Slide 41
Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом
Электротехника и электроника
Передаточная характеристика
При напряжении затвор-исток, равном напряжению отсечки ток стока близок к нулю.
У n-канального ПТ напряжение затвор-исток отрицательно.
41

## Slide 42
МОП-транзистор с индуцированным каналом
Электротехника и электроника
42

## Slide 43
МОП-транзистор с индуцированным каналом
Электротехника и электроника
Выходные характеристики
Режимы полевого транзистора:
- линейный;
- насыщения;
- отсечки.
43

## Slide 44
МОП-транзистор с индуцированным каналом
Электротехника и электроника
Передаточная характеристика МОП-транзистора
– напряжение отсечки
44

## Slide 45
МОП-транзистор с встроенным каналом
Электротехника и электроника
45

## Slide 46
МОП-транзистор с встроенным каналом
Электротехника и электроника
Выходные характеристики
Uзи = 1 В
Uзи = 0 В
Uзи = –0.5 В
Uзи = –1 В
Uзи = –2 В
Ic, мА
Ucи, В
46

## Slide 47
МОП-транзистор с встроенным каналом
Электротехника и электроника
Передаточная характеристика
Uзи
Uотс
Iс нач
Iс
47

## Slide 48
Усилитель на полевом транзисторе
с управляющим p–n-переходом
Электротехника и электроника
48

## Slide 49
Усилители
Электротехника и электроника
49

## Slide 50
Усилители
Электротехника и электроника
50

## Slide 51
Усилители
Электротехника и электроника
51

## Slide 52
Усилители
Электротехника и электроника
52

## Slide 53
Усилители
Электротехника и электроника
53

## Slide 54
Усилители
Электротехника и электроника
54

## Slide 55
Усилители
Электротехника и электроника
55

## Slide 56
Усилители
Электротехника и электроника
56
Операционный усилитель (ОУ) – основной элемент аналоговой схемотехники, на его базе реализуются узлы, выполняющие операции над аналоговыми сигналами. К таким операциям относятся масштабирование, сравнение, сложение, вычитание, интегрирование, дифференцирование и т.д.

## Slide 57
Усилители
Электротехника и электроника
57

## Slide 58
Усилители
Электротехника и электроника
58
Передаточная характеристика

## Slide 59
Усилители
Электротехника и электроника
59
Концепция идеального ОУ
необходимо, чтобы ОУ был охвачен отрицательной обратной связью и работал в линейном режиме!
применяется для инженерных расчетов схем на ОУ, при наличии обратной связи. Предполагается, что ОУ обладает следующими идеальными характеристиками:

## Slide 60
Усилители
Электротехника и электроника
60

## Slide 61
Усилители
Электротехника и электроника
61

## Slide 62
Усилители
Электротехника и электроника
62
Инвертирующее включение

## Slide 63
Электротехника и электроника
63
Неинвертирующее включение
Повторитель напряжения
Усилители

## Slide 64
Электротехника и электроника
64
Усилители
Дифференциальное включение

## Slide 65
Электротехника и электроника
65
Усилители
Инвертирующий сумматор

## Slide 66
Электротехника и электроника
66
Усилители
Интегратор
Схема интегратора создаётся заменой в схеме инвертирующего усилителя резистора Rос конденсатором. Интегратор широко используют при построении аналоговых решающих и моделирующих устройств. На его основе выполняют генераторы линейно изменяющегося напряжения.

## Slide 67
Электротехника и электроника
67
Усилители
Дифференциатор