## Slide 1: Дисциплина: Электроника и схемотехника
Лектор: Елизаров Игорь Александрович
кандидат технических наук, доцент

## Slide 2: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
2

## Slide 3: Виды сигналов
Электротехника и электроника
3

## Slide 4: Виды сигналов
Электротехника и электроника
4
Все операции, производимые электронными устройствами над сигналами, можно условно разделить на три большие группы:
обработка (или преобразование);
передача;
хранение.
Во всех этих трех случаях полезные сигналы искажаются паразитными - шумами, помехами, наводками. Кроме того, при обработке сигналов (например, при усилении, фильтрации) еще и искажается их форма - из-за несовершенства, неидеальности электронных устройств. А при передаче на большие расстояния и при хранении сигналы к тому же ослабляются.
В отличие от аналоговых, цифровые сигналы, имеющие всего два разрешенных значения, защищены от действия шумов, наводок и помех гораздо лучше. Небольшие отклонения от разрешенных значений никак не искажают цифровой сигнал, так как всегда существуют зоны допустимых отклонений

## Slide 5: Основные обозначения на схемах
Электротехника и электроника
5
Все цифровые устройства строятся из логических микросхем, каждая из которыхобязательно имеет следующие выводы (или, как их еще называют в просторечии, "ножки"):
выводы питания: общий (или "земля") и напряжения питания (в большинстве случаев — +5 В или +3,3 В);
выводы для входных сигналов (или "входы"), на которые поступают внешние цифровые сигналы;
выводы для выходных сигналов (или "выходы"), на которые выдаются цифровые сигналы из самой микросхемы.
Каждая микросхема преобразует тем или иным способом последовательность входных сигналов в последовательность выходных сигналов. Способ преобразования чаще всего описывается или в виде таблицы (так называемой таблицы истинности), или в виде временных диаграмм, то есть графиков зависимости от времени всех сигналов.
Выводы питания на схемах обычно не показываются;

## Slide 6: Основные обозначения на схемах
Электротехника и электроника
6
Обозначение неинформационных выводов
Обозначения отечественных микросхем

## Slide 7: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
7

## Slide 8: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
8

## Slide 9: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
9

## Slide 10: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
10

## Slide 11: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
11

## Slide 12: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
12

## Slide 13: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
13

## Slide 14: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
14
Логический элемент «И» - конъюнкция, логическое умножение, AND
Таблица истинности 2И

## Slide 15: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
15
Логический элемент «ИЛИ» - дизъюнкция, логическое сложение, OR
Таблица истинности 2ИЛИ

## Slide 16: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
16
Логический элемент «НЕ» - отрицание, инвертор, NOT
Таблица истинности НЕ

## Slide 17: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
17
Логический элемент «И-НЕ» - конъюнкция (логическое умножение) с отрицанием, NAND
Таблица истинности 2И-НЕ

## Slide 18: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
18
Логический элемент «ИЛИ-НЕ» - дизъюнкция (логическое сложение) с отрицанием, NOR
Таблица истинности 2ИЛИ-НЕ

## Slide 19: Базовые логические элементы
Электротехника и электроника
19
Логический элемент «исключающее ИЛИ» - сложение по модулю 2, XOR
Таблица истинности «исключающее ИЛИ»

## Slide 20: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
20

## Slide 21: Цифровые интегральные микросхемы
Электротехника и электроника
21

## Slide 22: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Шифратор — это комбинационное устройство, преобразующее десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических сигналов соответствует определенному двоичному коду.
Шифратор иногда называют «кодером» (от англ. coder) и используют, например, для перевода десятичных чисел, набранных на клавиатуре кнопочного пульта управления, в двоичные числа.
22
Шифраторы

## Slide 23: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используются все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называется полным, если не все, то неполным
23
Шифраторы

## Slide 24: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Число входов и выходов в полном шифраторе связано соотношением n = 2m, где n — число входов, m — число выходов.
Так, для преобразования кода кнопочного пульта в четырехразрядное двоичное число достаточно использовать лишь 10 входов, в то время как полное число возможных входов будет равно
16 (n = 24 = 16),
поэтому шифратор 10x4 (из 10 в 4) будет неполным.
24
Шифраторы

## Slide 25: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
25
Шифраторы

## Slide 26: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
26
Шифраторы

## Slide 27: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Дешифратором называется комбинационное устройство, преобразующее n-разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, десятичный номер которого соответствует двоичному коду.
27
Дешифраторы

## Slide 28: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Число входов и выходов в так называемом полном дешифраторе связано соотношением m = 2n, где n — число входов, а т — число выходов. Если в работе дешифратора используется неполное число выходов, то такой дешифратор называется неполным. Так, например, дешифратор, имеющий 4 входа и 16 выходов, будет полным, а если бы выходов было только 10, то он являлся бы неполным.
28
Дешифраторы

## Slide 29: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Дешифратор имеет 4 прямых входа, обозначенных через А1, ..., A8. Аббревиатура А обозначает «адрес» (от англ. address). Указанные входы называют адресными. Цифры определяют значения активного уровня (единицы) в соответствующем разряде двоичного числа.
29
Дешифраторы
дешифратор К555ИД6

## Slide 30: Шифраторы, дешифраторы
Электротехника и электроника
Дешифратор К555ИД6 имеет 10 инверсных выходов У0, ... , У9. Цифры определяют десятичное число, соответствующее заданному двоичному числу на входах. Очевидно, что этот дешифратор неполный. Значение активного уровня (нуля) имеет тот выход, номер которого равен десятичному числу, определяемому двоичным числом на входе.
30
Дешифраторы

## Slide 31: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
31
Двоичный сумматор

## Slide 32: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
32
Полусумматор

## Slide 33: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
33
Полусумматор

## Slide 34: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
34
Полный одноразрядный сумматор

## Slide 35: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
35
Полный одноразрядный сумматор

## Slide 36: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
36
Многоразрядный сумматор

## Slide 37: Сумматоры и полусумматоры
Электротехника и электроника
37
Многоразрядный сумматор

## Slide 38: Триггеры
Электротехника и электроника
38
Триггеры (toggle - переключатель) - цифровые устройства, предназначенные для записи и хранения одного разряда двоичного числа и представляют собой логическую схему с двумя устойчивыми состояниями.
Триггеры - элементарные устройства памяти, обладающие двумя устойчивыми состояниями: единичным и нулевым, реализуется в виде ИМС и используется для построения других устройств - регистров, счетчиков, полупроводниковых запоминающих устройств.

## Slide 39: Триггеры
Электротехника и электроника
39

## Slide 40: Триггеры
Электротехника и электроника
40

## Slide 41: Триггеры
Электротехника и электроника
41

## Slide 42: Триггеры
Электротехника и электроника
42

## Slide 43: Триггеры
Электротехника и электроника
43

## Slide 44: Триггеры
Электротехника и электроника
44
Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ
* – неопределенное состояние.
R – Reset (сброс).
S – Set (установка).
Это простейший триггер, служащий основой для
построения более сложных триггеров.

## Slide 45: Триггеры
Электротехника и электроника
45
Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ
* – неопределенное состояние.
R – Reset (сброс).
S – Set (установка).
Это простейший триггер, служащий основой для
построения более сложных триггеров.

## Slide 46: Триггеры
Электротехника и электроника
46
Синхронный RS-триггер со статическим управлением

## Slide 47: Триггеры
Электротехника и электроника
47
Синхронный RS-триггер со статическим управлением

## Slide 48: Триггеры
Электротехника и электроника
48
D-триггер
Триггер-задержка – хранит предыдущее состояние до прихода очередного синхроимпульса.
Можно построить на RS-триггере, если подавать сигнал D на линию S напрямую, а на R – через инверсию.

## Slide 49: Триггеры
Электротехника и электроника
49
D-триггер

## Slide 50: Триггеры
Электротехника и электроника
50
D-триггер

## Slide 51: Триггеры
Электротехника и электроника
51
Т-триггер

## Slide 52: Триггеры
Электротехника и электроника
52
Т-триггер

## Slide 53: Триггеры
Электротехника и электроника
53
JK-триггер

## Slide 54: Триггеры
Электротехника и электроника
54
Синхронный двухступенчатый JK-триггер

## Slide 55: Триггеры
Электротехника и электроника
55
Синхронный двухступенчатый JK-триггер